不间断电源（UPS）采购需求

一、采购数量：4台3KVA、5台2KVA

二、电源参数：

- 输入参数：电压范围：220Vac±15%，频率范围：40-70HZ，输入连接：国标，输入功率因素：≥0.9

- 输出参数：输出电压：220Vac，输出精度： ±2%，输出频率：与市电同步，插座形式*数量：国标10A*2，转换时间：0ms。

- 技术要求：

- 面板上应有LED或者液晶显示屏显示UPS运行状态(包含负载、电池电量等)，

- 当输入电压断电时有报警声、电池电量准备耗尽时，报警声频率增加。

- 当输入电压断电、满负载运行时电池供电时间应大于40分钟。

- 运行环境：温度0℃-40℃，湿度：20%-90%。

- 服务要求

- 供货商应根据科室要求包安装，安装过程中如需布线及外接排插不得另外收费。

- 主机要求质保1年以上、电池质保2年以上。质保期内如使用过程中出现问题，厂家应在48小时内到达现场进行维修。